## Slide 1
시설물/법규
충돌/협착 [중부적합]
관련
기준
전사 안전보건지침[줄걸이작업] 7.1.1 일반사항 - 화물은 유도로프를 통해 유도하고 손으로 밀거나 당기는 행위를 금지하며 화물의 양중높이에 따라 적정한 길이를 가진 유도로프를 사용해야 한다. 화물은 유도로프를 통해 유도하고 손으로 밀거나 당기는 행위를 금지하며 화물의 양중높이에 따라 적정한 길이를 가진 유도로프를 사용해야 한다.
☐ 계획 미수립
☑ 계획 미이행
☐ 불안전 행동
☐ 불안전 상태
부적합
개 요
협력사 : 원영건업(주)
공종명 : 거푸집동바리공사
작업장소 : 108동
점검자 : 신우석 프로
점검차수 : '26년 下 3차
부적합 내용 : 양중화물 유도로프 미사용 (직접 손으로 양중화물을 잡고 작업함)
양중작업 시 화물을 직접 손으로 잡음
📸 사진 1
☐ Hold Point 위반 (N/A)
양중작업 시 유도로프 미사용
📸 사진 2
발생원인 (인터뷰 결과)
[의견 : 안전관리자 및 시공관리자] 양중작업 시 유도로프의 사용기준은 1줄을 설치하는 대로 유도로프를 설치하였으나, 화물을 다루기 어려워 손으로 직접 잡고 당기었다.
[점검단 제안] 시스템 개선 (이행강화안 수립)
양중작업 시 유도로프를 설치, 사용하여 화물을 직접 잡지 않도록 작업팀 교육 및 관리자의 강한 요구가 필요하다. 또한 유도로프는 화물의 양쪽으로 2줄을 설치하는 것이 필요함.
개선대책 (현장 협의 결과)
자재 양중 작업 시 화물을 직접 잡지 않도록 작업팀 교육 실시, 유도로프 추가 설치 등에 대한 기준 검토/수립
[PM 판정결과] 시스템 개선 (이행강화안 수립)
줄걸이 작업자의 책임 1) 양중 시작 전 양중물로부터 5m 이상 안전거리를 확보해야 하고 양중물 하부에서 대기를 금지하며
양중물이 지면으로부터 1.5m 이내에 위치하였을 경우, 접근해야 한다.