## Slide 1
시설물/법규
관련
기준
낙하 [중부적합]
전사 안전보건지침[줄걸이작업] 7.1.1 일반사항 - 화물은 유도로프를 통해 유도하고 손으로 밀거나 당기는 행위를 금지하며 화물의 양중높이에 따라 적정한 길이를 가진 유도로프를 사용해야 한다.
화물은 유도로프를 통해 유도하고 손으로 밀거나 당기는 행위를 금지하며 화물의 양중높이에 따라 적정한 길이를 가진 유도로프를 사용해야 한다.
☐ 계획 미수립
☑ 계획 미이행
☑ 불안전 행동
☐ 불안전 상태
부 적 합 개 요
협력사 : 원영건업(주)
공종명 : 거푸집동바리공사
작업장소 : 108동
점검자 : 신우석 프로
점검차수 : '26년 下 3차
부적합 내용 : 보 거푸집 양중작업 시 양중화물의 수평이 맞지 않음 ↔ 지상에서 보 거푸집 양중로프 체결 시 로프간격을 맞추지 않음
양중작업 시 화물의 수평양중 미 실시
📸 사진 1
☐ Hold Point 위반 (N/A)
지상에서 보 거푸집 로프체결 간격 미준수
📸 사진 2
발생원인 (인터뷰 결과)
[의견 : 안전관리자 및 시공관리자] 거푸집 제작장에서 양중로프를 걸 때 같은 간격으로 맞추지 못했다. 양중로프를 걸 수 있는 위치가 어느 정도 적당하다고 생각되는 곳에 로프를 걸었다.
[점검단 제안] 시스템 개선 (이행강화안 수립)
양중작업 시 양중화물의 수평양중은 낙하사고를 방지하는 중요한 안전작업방법이다. 지상에서 양중로프를 체결할 때 화물의 여장간격이 동일하도록 작업팀 교육 및 이행강화 노력이 필요함. 또한 원인이 되는 자재 적재방법 고려 필요.
개선대책 (현장 협의 결과)
[PM 판정결과]